## Slide 1: Распознавание ассортимента текстильных товаров:
По сырьевому составу

## Slide 2: Распознавание ассортимента текстильных товаров:
По виду переплетения

## Slide 3: Распознавание ассортимента текстильных товаров
По отделке

## Slide 4: Распознавание ассортимента текстильных товаров
По ширине

## Slide 5: Распознавание ассортимента текстильных товаров
По целевому назначению
Бельевые ткани
Платьевые ткани
Сорочечные ткани
Столовые
Пальтовые
Подкладочные
Костюмные
Обувные

## Slide 7: Все ткани
в зависимости от применяемого сырья принято делить на четыре класса
хлопчато-бумажные
льняные
шелковые
шерстяные

## Slide 8: Хлопчатобумажные ткани и штучные изделия
Ткани отличаются хорошими гигиеническими свойствами, износоустойчи-востью, легкостью и красивым внешним видом, широким диапазоном применения.

## Slide 9: По прейскуранту хлопчатобумажные ткани объединены в 17 групп:
хлопчато-бумажные ткани
ситцевые
бязевые
бельевые
сатиновые
платьевые
одежные
подкла-дочные
тиковые
ворсовые
платочные
полотен-чатые
суровые
мебельно-декоротив-ные
одея-
льные
тарно-упаковоч-ные
марлевые
текстильные

## Slide 10: Ситцевые ткани
ткани полотняного переплетения, вырабатываемые из кардной пряжи средней толщины;
по отделке могут быть гладкокрашеными, набивными, с отделкой гофре, тиснением, лощением, жестким аппретом.

## Slide 11: Бязевые ткани
ткани полотняного переплетения, получаемые из более толстой пряжи, чем ситцы;
по отделке могут быть
гладкокрашеными,
набивными,
с тиснением
лощением
жестким аппретом
Они имеют большую плотность по утку.

## Slide 12: Бельевые ткани.
бязи,
миткали
специальные

## Slide 13: Бязевая подгруппа
объединяет бязи и полотна, выработанные полотняным переплетением из кардной пряжи
ниже средней толщины, отбеленные
средней толщины, отбеленные.

## Slide 14: Миткалевая подгруппа
Включает ткани полотняного переплетения из кардной и гребенной пряжи, отбеленные или гладкокрашеные.
В зависимости от отделки миткали имеют названия:
с мягкой отделкой – муслин,
с жесткой отделкой – миткаль, с полужесткой – мадаполам. Сюда же входит и шифон – мерсеризованная ткань, вырабатываемая из крученой пряжи.

## Slide 15: Специальная подгруппа
отбеленные ткани из кардной пряжи,
с переплетением «ломаная саржа» - гринсбон,
с атласным – тик-ластик.

## Slide 16: Сатиновые ткани
объединяют ткани сатинового и атласного переплетения, вырабатываемые из гребенной и кардной пряжи;
по отделке бывают
гладкокрашеными,
отбеленными.
Отличаются гладкой, блестящей поверхностью. Некоторые сатины подвергают мерсеризации, тиснению, лощению.

## Slide 17: Платьевые ткани
многочисленная группа тканей, которая включает подгруппы:
летнию
зимнию
демисезонную
с искусственными нитями
демисезонная

## Slide 18: Летняя подгруппа
Это легкие и тонкие платьевые и сорочечные ткани с малой плотностью.
Могут быть набивные, реже гладкокрашеные и отбеленные, полотняного, мелкоузорчатого и крупноузорчатого переплетения.
Вырабатывают их из тонкой гребенной и кардной пряжи

## Slide 19: Демисезонная подгруппа
ткани большей плотности и массы, с полотняным, саржевым или мелкоузорчатым переплетениями из кардной и гребенной пряжи.
по отделке эти ткани выпускают пестроткаными, гладкокрашеными, набивными и отбеленными.
многие ткани подвергают мерсеризации.

## Slide 20: Зимняя подгруппа
объединяет
бумазею,
фланель
байку –
отбеленные, гладкокрашеные и набивные ткани из кардной аппаратной пряжи с начесом. Зимние ткани многих артикулов имеют в утке вискозную пряжу или штемпельное волокно

## Slide 21: Ткани с искусственными нитями
по основе вырабатывают из хлопчатобумажной пряжи, а по утку – из вискозных или других комплексных нитей, преимущественно жаккардовым переплетением. Они красивы, устойчивы к носке к действию стирки.

## Slide 22: Одежные ткани.
подразделяют на четыре подгруппы:
Специаль-ные
Меланжево-пестротканные
зимние
Гладкокра-шенные

## Slide 23: Гладкокрашеные ткани
изготавливают из однониточной или крученой кардной пряжи, иногда из гребенной пряжи. Наиболее распространенные из них диагональ, молескин, саржа, полотна плащевые и др.

## Slide 24: Специальные ткани
отличаются высокой прочностью, предназначены для пошива спецодежды. К ним относятся:
спецтрико,
спецдиагональ,
ткань «Шахтерка» и другие (всего около 12 артикулов).По структуре, характеру отделки и назначению они сходны с тканями гладкокрашеной подгруппы. Вырабатывают их гладкокрашеными, в основном из одной пряжи, только некоторые – из крученой.

## Slide 25: Подкладочные ткани
Характеризуются темным цветом и высоким содержанием аппрета, которой делает их поверхность гладкой и скользящей.
К тканям подкладочной группы относятся:
коленкор,
саржа рукавная,
ткань бортовочная,
ткань карманная.

## Slide 26: Тиковые ткани
Эти ткани обладают высокой прочностью и плотностью, которая позволяет выпускать долговечную и качественную продукцию на их основе.
Чаще всего тик используется для производства:
матрасов;
наматрасников;
мебели;
мешков;
наперников;
подушек с перьевым и пуховым наполнением

## Slide 27: Ворсовые ткани.
Эта группа включает
вельвет-корд,
вельвет-рубчик,
полубархат
бархат с основоразрезным ворсом.
Их изготавливают уточно-ворсовым переплетением из гребенной и кардной пряжи. Благодаря красивому виду, высокой прочности и устойчивости к истиранию они пользуются повышенным спросом.

## Slide 28: Платочные ткани
Для изготовления платочных изделий используется выбор воздушных и легких тканей, которые приятны для тела благодаря своим мягким и шелковистым поверхностям. Ткани для платков представлены в ассортименте. Например,
Дешайн идеально подходит для разнообразия платков и шарфиков.
Для парео хорошо использовать Шифон.
Для различных промо-повязок, галстуков, вымпелов и знамен - Мокрый шелк и Шармус, которые уже давно обрели известность своими преимуществами.

## Slide 29: Полотенчатые ткани
Группа полотенечных тканей объединяет
полотенца,
полотенечные и халатные махровые ткани,
купальные простыни,
скатертное полотно, салфетки и др.

## Slide 30: Суровые ткани
ассортимент суровых тканей различного состава, переплетения и назначения - фланель, бязь, миткаль, ситец, тик, полотно, бумазея, марля.

## Slide 31: Мебельно-декоративные ткани
Группа мебельно-декоративных тканей включает прочные и устойчивые к трению, сравнительно тяжелые ткани, предназначенные для обивки мебели, изготовление портьер и декоративных штучных изделий. Эти ткани вырабатывают из крученой пряжи в основе, а иногда в основе и утке с использованием химических волокон.

## Slide 32: Одеяльные ткани
Одеяльная ткань выполняется двухслойной саржей 1 /2 с прижимным утком. Соединение слоев ткани один с другим происходит одной прижимной уточной нитью в пределах раппорта переплетения ткани.

## Slide 33: Тарно-упаковочные ткани
Материя для упаковки – это суровое, но прочное полотно. Вырабатывается ткань тарная из утолщенной нити полотняным переплетением и имеет высокий коэффициент прочности. Благодаря этому ее используют как материал для упаковки негабаритных и объемных видов продукции и товаров.

## Slide 34: Марлевые ткани
очень редкая, прозрачная и вместе с тем лёгкая по весу текстильная хлопчатобумажная ткань. Прозрачность и лёгкость достигается тем, что как основные, так и уточные нити не прилегают в марле одна к другой вплотную, а отделяются более или менее заметными промежутками.
По способу выработки марлю бывает тонкая и обыкновенная (подкладочную).
Выпускается отбелённая, реже суровая.

## Slide 35: Льняные ткани

## Slide 36: Лен
текстильный материал растительного происхождения. Основные характеристики изделий из льна целостность льняных волокон.
Изделия из льна быстро впитывают влагу и быстро высыхают, что делает лен более предпочтительным, чем хлопок.
Лен легко стирается в воде, легче подвергается выведению пятен.

## Slide 37: Льняные ткани различаются по отделке:
суровые
отваренные
кислованные
полубелые
отбеленные
гладкокрашенные
пестротканные
набивные
меланжевые

## Slide 38: По назначению льняные ткани подразделяются:
на бельевые (настольные, пастельные);
платьево-костюмные;
мебельно-декоративные;
полотенечные;
прикладные;
специального назначения (портьерные, для тентов, террас, шезлонгов).

## Slide 39: бельевые настольные, пастельные
ткани узкие и широкие, белые и полубелые предназначены в основном для производства нательного и постельного белья.

## Slide 40: Костюмно-платьевые ткани
вырабатываются гладкокрашеными, пестроткаными, белыми в полоску, меланжевыми

## Slide 41: Мебельно-декоративные ткани
портьерные
мебельные,
для покрывал
и др.

## Slide 42: Полотенечные ткани;

## Slide 43: Прикладные ткани;

## Slide 44: Ткани специального назначения
портьерные,
для тентов,
террас,
шезлонгов.

## Slide 45: Шерстяные ткани

## Slide 46: Шерсть
Шерсть - натуральное волокно, сырье для изготовления валяных изделий, пряжи для вязания и ткачества.

## Slide 47: По способу производства шерстяные ткани
делятся
на камвольные (гребенные)
суконные (тонкосуконные и грубосуконные).

## Slide 48: Камвольные ткани бывают:
чистошерстяные
полушерстяные - в смеси с другими волокнами.

## Slide 49: Суконные ткани
Тонкосуконные получают из пушистой пряжаппаратного прядения.
На поверхности тонкосуконных
тканей имеется ворс,

## Slide 50: Суконные ткани
Грубосуконные ткани вырабатывают
из грубошерстной аппаратной пряжи и также уваливают и
ворсуют.

## Slide 51: Факторы, влияющие на потребительские свойства тканей
волокнистый состав,
структура текстильных нитей,
строение тканей,
особенности их отделки
технологические особенности выполнения тех или иных производственных операций,
условия хранения, транспортирования

## Slide 52: Эксплуатационные свойства тканей
прочность ткани на разрыв,
удлинение,
устойчивость к истиранию,
усадка,
устойчивость к истиранию,
сминаемость

## Slide 53: прочность ткани на разрыв и удлинение,
зависят от вида волокна, качества пряжи, плотности переплетения и характера отделки ткани

## Slide 54: устойчивость к истиранию,
удлинение может быть полным, упругим, эластичным и пластичным (остаточным).

## Slide 55: Устойчивость к истиранию
характеризует износ ткани при трении о различные тела.
Этот показатель зависит от строения и величины опорной поверхности ткани. Чем более гладкая поверхность у ткани, тем выше устойчивость к истиранию.

## Slide 56: Усадка ткани
– это изменение ее размеров после влажно-тепловой обработки, выраженное в процентах. Допустимые нормы усадки предусматриваются в ГОСТах на ткани

## Slide 57: Сминаемость
– свойство ткани образовывать складки под влиянием механических воздействий.

## Slide 58: Гигиенические свойства
Эти свойства определяют степень безвредности тканей для организма человека и уровень комфортности при носке изделий из них.
Гигиеничность тканей зависит от их воздухо- и паронепроницаемости, пылеемкости, теплопроводности, гигроскопичности, водопроницаемости и строения тканей.

## Slide 59: Эстетические свойства тканей
Эти свойства формируют внешний вид ткани, который зависит от ее фактуры, цвета, блеска, рисунка, драпируемости

## Slide 60: Эргономические свойства
Гигроскопические: гигроскопичность характеризует способность поглощать водяные пары.
Влагоотдача характеризует способность отдавать водяные пары.
Водопоглощение характеризует способность поглощать воду при погружении в нее.

## Slide 61: Эргономические свойства
Проницаемость: воздухопроницаемость характеризует способность пропускать через себя воздух.
Паропроницаемость характеризует способность пропускать водяные пары из среды с повышенной влажностью в среду с пониженной влажностью.
Водоупорность (водопроницаемость). Характеризуется способность сопротивляться проникновению воды.

## Slide 62: Эргономические свойства
Электризуемость. Характеризуют удельным поверхностным электрическим сопротивлением (Ом).
Теплозащитность. Характеризуют суммарным тепловым сопротивлением, влияющим на способность ткани задерживать тепло

## Slide 63: Складывание и упаковка тканей.
Ткани в процессе складывания формируются в куски.
В кусок должны комплектоваться отрезы ткани одного артикула, сорта, одинакового цвета, оттенка, рисунка и т.п.