## Slide 1: Ювелирные товары

## Slide 2: Содержание:
Определение ювелирных товаров
Потребительские свойства ювелирных товаров
Факторы, формирующие потребительские свойства ювелирных товаров
Классификация, ассортимент товаров
Клеймение ювелирных изделий
Контроль качества ювелирных товаров
Маркировка
Упаковка
Транспортирование
Хранение
Особенности продажи
Литература

## Slide 3: Определение
Ювелирные товары – это изделия, выполненные из драгоценных металлов, а также высокохудожественные изделия из недрагоценных металлов и сплавов (камня, кости, сочетание с камнями самоцветами).

## Slide 4: Потребительские свойства ювелирных товаров
Главным потребительским свойством ювелирных товаров является:
1. эстетическое свойство
2. надёжность
3. эргономичность
4. красота

## Slide 5: Факторы, формирующие потребительские свойства ювелирных товаров:
Материалы для производства ювелирных изделий служат :
1) металлы и их сплавы
К основным драгоценным металлам относят:
Золото
Для изготовления золотых ювелирных обычно применяют тройные сплавы золота, серебра и меди, имеющие жёлтый цвет. Золотые сплавы, используемые в отечественном ювелирном производстве, бывают пяти проб – 958, 750, 583, 500, 375-й с содержанием золота соответственно 95,8%, 75,0% и т. д. Сплавы каждой пробы могут различаться цветом и тоном в зависимости от процентного состава компонентов. Сплав 958-й пробы называют «червонным золотом», по цвету он не отличается от природного золота. Марки золотых сплавов включает обозначения компонентов, входящих в их состав, и их процентного содержания.

## Slide 6
б) Серебро
Для производства серебряных ювелирных изделий используют серебряно-медные сплавы 960, 925, 916 и 875-й проб. Маркируют серебряные сплавы аналогично золотым.

## Slide 7
в) Платина
Из сплавов платины в ювелирном деле применяют в основном сплав 950-й пробы.
Белый цвет, отличающийся яркостью и блеском, сплав золота (белое золото) приобретает благодаря добавлению палладия.
Из цветных металлов и их сплавов в ювелирном производстве чаще используют сплавы меди – латунь, мельхиор, нейзильбер.
Из чёрных металлов и из сплавов для производства ювелирных товаров применяют стали.

## Slide 8
2) Ювелирные камни подразделяют на:
а) природные
Природные могут быть минерального и органического происхождения. Их делят на:
Драгоценные камни
Драгоценные камни (самоцветы) характеризуются высокой прозрачностью, твёрдостью, красивой игрой света. Мерой веса драгоценных камней является карат (0,2 г).
К ним относят:
Алмаз
Сапфир
Изумруд
Жемчуг

## Slide 9: Алмаз
Алмаз – самый твёрдый камень, состоящий из кристаллического углерода. Отличается сильным блеском и высоким показателем преломления света. Граненый алмаз называется бриллиантом. Основными параметрами, характеризующими бриллианты, являются форма (существует 17 видом форм), масса и геометрические размеры (они бывают мелкие, средние и крупные), цвет (7 групп), дефектность (8групп). Наиболее ценными являются бесцветные алмазы, а также камни с голубой, синей, красноватой или зеленоватой окраской. Мелкие бриллианты имеют массу 0,29 карата, средние – до 0,99, а крупные – 1 карат и более. Алмазам массой 20 каратов и более присваиваются собственные имена – «Звезда Якутии», «Орлов», «Регент», «Звезда Африки» и др.

## Slide 10: Рубин и сапфир
Рубин и сапфир – самые твёрдые после алмаза камни. Основу их составляет кристаллический глинозем (корунд). Окраска определяется присутствием незначительных примесей оксидов металлов. Рубин имеют красный цвет, сапфиры чаще синие, иногда встречаются красновато-синие или фиолетовые.

## Slide 11: Жемчуг
Жемчуг – драгоценный камень органического происхождения, образующийся в раковинах речных и морских моллюсков. Его отличает своеобразный радужный блеск перламутрового вещества. Цвет жемчуга может быть различным. Наиболее ценен блестящий жемчуг округлой формы белого и розового цвета.

## Slide 12
  II. Полудрагоценные камни
  Полудрагоценные камни отличаются разнообразием. Это камни прозрачные и полупрозрачные, бесцветные и цветные. Неодинаковы и их свойства, определяемые преимущественно химическим составом, внутренним строением. По химическому составу выделяют несколько групп полудрагоценных камней: группа берилла (аквамарин, александрит), группа кварца(аметист, горный хрусталь, опал) и др. Мерой веса полудрагоценных камней является грамм. К полудрагоценным камням относят и камни органического происхождения:
  а) янтарь
  б) коралл

## Slide 13
а) Аквамарин – камень синевато-голубых оттенков, напоминающих морскую воду; александрит – изумрудно-зелёного цвета при дневном освещении и фиолетово-красного – при искусственном; аметист – фиолетового или голубовато-фиолетового цвета; горный хрусталь – прозрачный, бесцветный; опал – полупрозрачный, с яркой цветовой игрой, чаще молочно-белый; бирюза – непрозрачный минерал небесно-голубого цвета; гранат имеет по цвету более 30 оттенков (наиболее ценятся камни темно-красного цвета); топаз – бесцветный, винно-жёлтый, розовый и других оттенков.

## Slide 14
б) Янтарь – легкий и мягкий камень, представляющий собой окаменевшую смолу древнейших хвойных деревьев. Цвет янтаря – от ярко-желтого до буро-коричневого. Наиболее ценен прозрачный янтарь с включениями насекомых или частичек растений.

## Slide 15
в) Кораллы – окаменевшие остовы морских беспозвоночных организмов – полипов. Они непрозрачны, имеют различную окраску.

## Slide 16
III. Поделочные камни
Поделочные камни – непрозрачные или слабо просвечивающиеся цветные минералы. Ценность их зависит от яркости окраски, изящества и богатства рисунка. Из поделочных камней в ювелирной промышленности применяются агат, нефрит, яшма, малахит и др.

## Slide 17
а) Агат – полупрозрачный просвечивающийся многоцветный (до 20 оттенков) рисунчатый (полосатый, слоистый) камень. Разновидность агата, обычно с полосатостью чёрного и белого цвета, называют о н и к с о м.

## Slide 18
б) Нефрит – полупрозрачный камень, преимущественно зелёных оттенков, после полирования имеет маслянистый блеск.

## Slide 19
в) Яшма – непрозрачный камень разнообразной цветовой гаммы.

## Slide 20
г) Малахит – непрозрачный ярко-зелёный камень со сложным извилистым рисунком.

## Slide 21
Искусственные камни
Искусственные камни получают чаще из оксидов различных металлов путём выращивания кристаллов в определённых условиях. К ним относятся синтетический корунд, искусственные гранат, изумруд, сапфир, искусственные кристаллы – фианиты, искусственно выращиваемый жемчуг и др. Часто искусственные камни почти не отличаются от природных. Обычно они более крупных размеров, более чистые и равномерно окрашенные.

## Slide 22
3) Декоративные и поделочные материалы
Из декоративных и поделочных материалов в производстве ювелирных изделий применяют стекло, кость, рог, пластмассы и др.

## Slide 23
2.Способы производства ювелирных изделий. Особенностью производства ювелирных изделий является то, что они расцениваются как произведения искусства и создаются художниками-ювелирами. Производство ювелирных изделий начинается с разработки эскиза, изготовления модели, утверждения ее на художественном совете. Основные технологические процессы включают производство заготовки, создания форм, отделку, огранку и закрепку.

## Slide 24
Заготовку материалов из сырья и полуфабрикатов производят плавкой, прокаткой, волочением, ковкой и резкой.

## Slide 25
Форму ювелирных изделий создают штамповкой, литьем по выплавляемым моделям, монтировкой (сборкой деталей с помощью пайки, сварки или клепки), филигранью (сканью) – из гладкой или крученой проволоки, образующей ажурный узор.

## Slide 26
Отделка ювелирных изделий предполагает механическую обработку (шлифование, полирование, чеканка, гравировка) или нанесение защитно-декоративных покрытий (чернение, оксидирование, золочение, серебрение, эмалирование). В последнее время для отделки ювелирных изделий все шире применяются финифть (миниатюрная живопись по эмали), инкрустирование различными материалами.

## Slide 27
Огранку ювелирных камней производят различными способами. Это может быть бриллиантовая, полубриллиантовая огранка, огранка розой, ступенчатая, фантазийная и др. Бриллиантовой огранкой производят камни с количеством граней свыше 56, расположенных в несколько ярусов, не менее трех на лицевой части вставки и не менее двух на нелицевой. Полубриллиантовой огранкой получают изделия с количеством граней от 20 до 53, при этом они расположены не менее чем в два яруса на лицевой и нелицевой сторонах вставки. При огранке розой боковые поверхности камня состоят из треугольных граней, сведенных вверху в точку. При ступенчатой огранке грани расположены рядами в виде ступенек. Фантазийная огранка отличается от всех традиционных видов, характеризуется большим количеством разновидностей, многие из которых имеют свои названия (маркиз, принцесса, лесенка и др.)

## Slide 28
В ювелирных изделиях наиболее распространены следующие виды закрепок камней: крапановая, корнерная, глухая и клеевая. При крапановой закрепке камень зажимается в лапках (крапанах). Корнерная закрепка применяется чаще для мелких камней, которые устанавливают в высверленные в изделии отверстия и закрепляют корнерами (частицами металла). При глухой закрепке касты (оправы для одной вставки0 обжимают вставку плотно без зазора. При клеевой закрепке камень закрепляется с помощью клея (применяют для крепления вставок из пластмассы, граненого стекла в изделиях ювелирной галантереи). Закрепка на штифтах с клеем используется для ставок из жемчуга и коралла.

## Slide 29: КЛЕЙМЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ТОВАРОВ
Все изделия из драгоценных металлов, изготовленные в нашей стране, должны иметь пробирное клеймо, постановленное Государственной инспекцией пробирного надзора Министерства финансов Республики Беларусь. Пробирное клеймо имеет пробу, указываемую цифру. В Беларуси применяется метрическая система. Кроме того, в ряде стран используется каратная система проб.

## Slide 30
Таблица Соотношение между метрической и каратной системами проб
Проба в метрической системе | Проба в каратной пробе
1000 | 24
950 | 23
750 | 18
585 | 14
500 | 12
375 | 9

## Slide 31
Цифры на клейме сочетаются с символикой в
отечественных изделиях перед цифрами изображалась
звезда с серпом и молотом. Сейчас в России выпускают
изделия с новым клеймом, в котором вместо
звезды – девушка в кокошнике. В Беларуси
появилась свое клеймо с своей национальной
символикой – изображением звезды вместо звезды
зубра.
Если Государственная инспекция пробирного надзора установила несоответствие на указанной изделии пробе, то на изделие наносится клеймо НП(«Не соответствует пробе»). Такие изделия подлежат переработке. Наряду с пробирным клеймом на изделия наносится знак-именник предприятия-изготовителя, содержащий последнюю цифру года выпуска и условное буквенное обозначение предприятия.

## Slide 32: Классификация, ассортимент ювелирных товаров
По назначению подразделяют на:
Личные украшения
Предметы туалета
Посуду и столовые приборы
Предметы украшения интерьера

## Slide 33: 1. Личные украшения
Личные украшения – это изделия, являющиеся декоративным украшением к костюму.
По характеру использования их делят:
Украшения для головы
Серьги – изготовляют из сплавов золота, серебра и цветных металлов, самых разнообразных форм, со вставками из камней и без них; в них применяются замки различных конструкций(крючок с петелькой, винт с гайкой, швенза и др.).

## Slide 34
b) Серьги-гвоздики
c) Серьги-пуссеты
d) Пуссеты – это стильные современные серьги, которые крепятся к мочке уха с помощью штифта.

## Slide 35
2) Украшения для шеи и платья
Бусы – могут состоять из элементов любой формы, нанизанных на нить или соединенных проволочными звеньями; изготавливают их из различных материалов, с разнообразной формой бусин, с замком и без заика; они могут состоять из одной или нескольких ниток.

## Slide 36
b) Цепочки – используют как самостоятельное украшение(шейное, поясное), а также для ношения медальонов, кулонов и карманных часов. По форме звеньев бывают:
Якорные –звенья расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях
Панцирные –звенья имеют форму слегка изогнутого овала
Витые
Фантазийные

## Slide 37
Цепочки могут быть:
Разъемные – имеют шпрингельный замок ( в виде пустотелого кольца с внутреннней пружиной и штифтом).Длина цепочки определяется длиной развертки, включая элементы замка. Цепочки выпускаются в основном размерами от 450 до 700 мм, хотя могут быть и других размеров.
Неразъемные

## Slide 38
c) Колье – шейное украшение, которое обычно имеет несколько подвесок из ювелирных камней или драгоценных металлов, прикрепленных чаще в его центральной части.

## Slide 39
d) Кулоны – обычно состоят из подвески и цепочки.
e) Медальоны - состоят из открывающиеся подвески и цепочки.

## Slide 40
f) Броши – наиболее распространенный вид украшения одежды. Их вырабатывают различных форм, размеров, конструкций.

## Slide 41
3) Украшения для рук включают:
Кольца – изготавливают гладкие без вставок (обручальные) и декоративные(фасонные), размер колец определяется внутренним диаметром.
Браслеты – могут быть жесткие и мягкие по конструкции различных размеров. В последнее время достаточно популярные браслетные цепочки.
Кроме отдельных изделий личного украшения изготавливают и гарнитуры, состоящие из изделий с единым художественным решением (например, серьги. кольцо и брошь).

## Slide 42: 2. Предметы туалета
Предметы туалета – это изделия, выполняющие декоративные функции и имеющие применение в костюме или личном обиходе:
Запонки
Зажимы для галстуков
Пряжки
Пудреницы
Шкатулки и др.
Принадлежности для ручных и карманных часов
Часы в корпусах из драгоценных металлов с ювелирными вставками.

## Slide 43
8) Браслеты для часов – изготавливают их из золота, серебра и других металлов с золочением и серебрением. Имеют разнообразную конструкцию. Размер часового браслета определяется размером развертки между осями присоединительных звеньев при закрытом замке. Они бывают :
Для мужских часов
Для женских часов

## Slide 44
3. Посуда и столовые приборы – изделия, предназначенные для сервировки и оформления стола – могут изготавливаться из драгоценных металлов с покрытием из золота и серебра. Им придается соответственное художественное оформление. Изделия могут быть в виде отдельных предметов или наборов. Вырабатывают их чаще из серебра, мельхиора, нейзильбера.

## Slide 45
Столовые приборы включают :
Ложки:
Столовые
Десертные
Чайные
Кофейные
Для специй
Для заварки чая
Разливательные
сервировочные

## Slide 46
2) Вилки
3) Ножи:
Столовые
Десертные
Сервировочные
4) Лопатки сервировочные и др.

## Slide 47
К изделиям посудной группы относят :
Кофейники
Сахарницы
Чайники
Молочники
Подстаканники
Подносы
Вазы для сервировки стола и др.

## Slide 48: 4. Предметы украшения интерьера
Предметы украшения интерьера – это изделия, эстетически обозначающие интерьер жилого или общественного помещения. К ним относят:
Вазы для цветов
Панно из поделочных камней, серебра, художественно обработанного металла с филигранью, эмалью, червю и др.

## Slide 49: Контроль качества ювелирных товаров
Изделия подвергаются приемочному контролю у изготовителя и входному контролю у заказчика. Контроль осуществляется по следующим показателям: внешний вид изделия; качество работы замков, булавок, шарнирных соединений; прочность цепочек, браслетов, нитей и присоединительных звеньев шейных украшений; размер колец, браслетов, цепочек; устойчивость посуды и столовых приборов; масса изделий; качество маркировки и упаковки. Место проведения контроля перечисленных показателей (у изготовителя или заказчика) и методы их определения регламентируются стандартами.

## Slide 50
При входном контроле у заказчика проводится 100%-й контроль изделий с драгоценными камнями и выборочный контроль остальных изделий – до 10% от партии, но не менее 10 шт. При обнаружении в ходе выборочного контроля несоответствия изделий требованиям стандарта производится повторный контроль на удвоенном количестве изделий из той же партии, кроме изделий, уже подвергшихся контролю. Результаты повторного контроля являются окончательными и распространяются на всю партию. Изделия, не соответствующие требованиям стандарта, должны быть возвращены изготовителю.

## Slide 51
Контроль внешнего вида изделий (кроме размеров пор), качества маркировки (кроме маркировки изделий) и упаковки проводится визуально невооруженным глазом в отраженном свете электрической лампы мощностью 30-40 Вт при расположении источника света от изделия на расстоянии 250-300 мм. Контроль размеров пор и контроль маркировки, наносимой непосредственно на изделие, должен осуществляться с помощью измерительной лупы.
При контроле качества внешнего вида покрытий необходимо установить их соответствие образцам-эталонам.

## Slide 52
Контроль вставок в парных изделиях должен производится на белой бумаге и в помещении, в которое не попадает прямой солнечный свет. Не допускается контролировать парность изделий по цвету вставки на просвет.
Контроль качества закрепки вставок производится визуально и легким покачиванием вставки ( со стороны площадки) закругленным пластмассовым или деревянным стержнем.

## Slide 53
Контроль работы замков, булавок и шарнирных соединений осуществляется пятикратным опробованием их в действии. Прочность цепочек, полотен браслетов, нитей бус и присоединительных звеньев шейных украшений проверяют с помощью приспособлений, обеспечивающих приложение к ним статических усилий, указанных в стандарте. Продолжительность воздействия нагрузки – не менее 10 с.

## Slide 54
Контроль размеров колец должен производиться кольцемером, браслетом и цепочек – металлической линейкой.
Устойчивость посуды и столовых приборов определяется установлением изделий на ровную плоскость с углом наклона плоскости к горизонтали, указанным в стандарте. Посадку крышки определяют наклоном чайника или кофейника с помощью устройства, состоящего из подвижной площадки, снабженной держателями изделий и их крышек и способной наклоняться под углом 70°.

## Slide 55
Предметы сервировки стола (рюмки, вазы и т.п.) должны быть устойчивы на горизонтальной плоскости и не опрокидываться при наклоне плоскости под углом 10-15°. При наклоне чайника или кофейника под углом до 70° крышка не должна выпадать. Ручки и планки накладных ручек соединяются с клинками ножей, шейками вилок, черенками ложек без зазоров и качания.
Контроль массы изделий должен производиться на весах по действующим ТНПА с погрешностью до 0,01 г включительно при взвешиваемой массе до 1 кг включительно и с погрешностью до 0,1 г – при массе свыше 1 кг (до 10 кг).

## Slide 56
При контроле качества изделий из драгоценных металлов обязательно проверяют наличие на каждом изделии клейма Государственной инспекции пробирного надзора и знака-именника предприятия-изготовителя. Парные изделия должны быть подобраны по размерам, форме, цвету и огранке вставок. Если полупары имеют асимметричную конструкцию верхушки, то они должны быть подобраны в пару по принципу «зеркального» отражения. Поверхность изделий должна быть ровной, без вмятин, царапин, следов клея и т.п. Режущие кромки в изделиях (кроме клинков ножей, игл, булавок) не допускаются. Необходимо также проконтролировать четкость рисунка на поверхности изделий. Вставки (кроме драгоценных камней и янтаря) не должны иметь видимых невооруженным глазом неполированных участков, царапин, сколов и т.п. Вставки закрепляются неподвижно, если иное не предусмотрено художественным решением. Шарнирные соединения обеспечивают подвижность деталей без их перекосов, замки – надежность закрепления, исключая возможность их самопроизвольного открывания. Цепочки должны обладать гибкостью, быть без деформированных звеньев, звеньев с расслоением металла, а также перевернутых звеньев, изменяющих рисунок цепочки. На шпрингельном замке допускается пробирный натир в виде среза. Паяные цепочки выдерживают статическое усилие на разрыв, установленное стандартами. ТНПА регламентируются статические усилия на разрыв присоединительных звеньев шейных украшений и полотен браслетов для часов.

## Slide 57: Маркировка
Маркировка ювелирных товаров наносится на изделие, индивидуальную этикетку, групповую, транспортную тару и упаковочный лист. На изделие наносятся знак - именник предприятия – изготовителя и клеймо государственной инспекции пробирного надзора министерства финансов Республики Беларусь. На этикетке изделия из драгоценных металлов должны быть указанны:
На лицевой стороне: наименование и товарный знак предприятия-изготовителя, наименование изделия, наименование и проба драгоценного металла, масса изделия в граммах, цена за 1 г, цена изделия, обозначение стандарта;
На оборотной стороне: артикул, размер кольца (браслета, цепочки), наименование материала вставки, номер изделия, месяц, год изготовления, характеристика вставки и отметка о ее соответствии ТНПА, штамб службы технического контроля.

## Slide 58
Цену за 1 г и цену изделия заполняют предприятия торговли. Для изделий со вставками из драгоценных камней, кроме того, указывают месяц и год изготовления, номер партии, нормативный документ для вставки. Вставки из натуральных природных бриллиантов содержат дополнительную маркировку, содержащую информацию о форме и виде огранки, массе в каратах, группе цветности, группе чистоты, группе качества огранки и обработки.

## Slide 59
Особенности указания реквизитов маркировки отдельных групп ювелирных изделий по назначению, а также гарнитуров и наборов регламентируются стандартами. Размер шрифта при нанесении реквизитов маркировки на этикетке должен быть высотой не менее 1,2 мм. Этикетка к изделиям из драгоценных металлов крепится ниткой и опломбировывается. Изделия (кроме изделий с драгоценными камнями), конструкция которых не позволяет крепление несъемной этикетки, маркируются без опломбирования этикеток. В этом случае этикетка вкладывается в индивидуальную тару вместе с изделием.

## Slide 60
Упаковка ювелирных изделий должна производиться в тару – индивидуальную (футляры, коробки и др.), групповую 9картонные коробки) и транспортную (ящики из фанеры и др.)
Изделия (кроме изделий с драгоценными камнями), вложенные в индивидуальную тару, вкладываются в групповую тару следующим образом:
кольца со вставками и без вставок, серьги, подвески – отдельно по каждому виду изделий;
Посуда и столовые приборы (ножи, вилки, ложки) по 6 или 12 шт.
Остальные изделия в количествах, согласованных с заказчиком.
Упаковка

## Slide 61
Допускается:
изделия без индивидуальной тары поштучно заворачивать в тонкую бумагу и вкладывать в групповую тару;
шейные украшения вкладывать в групповую тару закрепленными на листе из картона или плотного материала и завернутыми в тонкую бумагу;
посуду, столовые приборы и предметы украшения интерьера, завернутые в бумагу и вложенные в футляры или коробки, упаковывать в транспортную тару без упаковывания в групповую тару;
количество изделий, вкладываемых в групповую тару, определять по согласованию с заказчиком.

## Slide 62
Требования к упаковыванию изделий с драгоценными камнями определяются договором на поставку. Групповая тара должна быть опломбирована. В транспортную тару могут быть вложены различные изделия, предназначенные одному получателю. Упаковывание изделий в транспортную тару производится в соответствии с требованиями специальных служб связи. Масса транспортной тары с упакованными в нее изделиями не должна превышать 10 кг, кроме случаев, предусмотренных договором на поставку. Упаковка должна обеспечивать сохранность качественных показателей изделий и их количества при транспортировании и хранении. Свободное пространство в таре заполняется вспомогательными упаковочными средствами в виде бумаги или других материалов, предохраняющих содержимое тары от перемещения при транспортировке и хранении.

## Slide 63: Транспортирование
Транспортирование ювелирных изделий из драгоценных металлов, как правило, производится специальными службами связи или специализированными транспортными средствами.

## Slide 64: Хранение
Хранение изделий осуществляется с соблюдением мер, исключающих их механическое повреждение и обеспечивающих их сохранность. При эксплуатации изделий следует избегать их механического повреждения, а также взаимодействия со щелочными моющими средствами, веществами, содержащими хлор, йод и серу, кремами и мазями, в состав которых входит ртуть или ее соединения. Изделия со вставками плохо выдерживают перепад температур.

## Slide 65
Продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведенных в Российской Федерации, ввезенных на ее территорию, подлежащих клеймению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляется только при наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков именников (для изделий отечественного производства).
Допускается продажа ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства массой до 3 граммов включительно (без учета вставок) без оттиска государственного пробирного клейма.
Продажа ограненных бриллиантов, изготовленных из природных алмазов, и ограненных изумрудов осуществляется только при наличии сертификата на каждый такой камень или набор (партию) продаваемых драгоценных камней.
Особенности продажи

## Slide 66
Информация о предлагаемых к продаже ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненных изумрудах и бриллиантах помимо сведений, указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, должна содержать извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и сертификации драгоценных камней. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр и разбраковку таких изделий, проверку наличия на них оттисков государственного пробирного клейма и именника (для изделий отечественного производства), а также сохранности пломб и ярлыков, сортировку по размерам. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, а также цены изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок). При использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на ярлыках должна быть указана информация о том, что данный камень не является драгоценным.

## Slide 67
Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также ограненные драгоценные камни должны иметь индивидуальную упаковку. При передаче приобретенного товара покупателю лицо, осуществляющее продажу, проверяет наличие на нем оттиска государственного пробирного клейма и его качество, наличие оттиска именника (для изделий отечественного производства), а также сертификата на ограненный драгоценный камень. По требованию покупателя в его присутствии проводится взвешивание приобретенного ювелирного и другого изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней без ярлыка массой до 1 кг на весах, имеющих погрешность определения массы не более 0,01 г, и массой от 1 кг до 10 кг - на весах, имеющих погрешность определения не более 0,1 г.

## Slide 68
В случае, когда в целях проверки правильности маркировки изделия, в том числе массы, требуется снятие ярлыка, составляется акт с последующим указанием номера акта на ярлыке - дубликате магазина. Ярлык изготовителя сохраняется и навешивается на изделие вместе с дубликатом. В случае если кассовый чек на товар не содержит наименование товара, пробу, вид и характеристику драгоценного камня, артикул, вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата продажи и цена товара и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.